## Slide 1: Master Automatisierung: Verbundprojekt Gewerk 5 – Roboternavigation und Augmented Reality
VPJ, WS17/SS18, B. Bruss – J. Potthoff – H. Shafaq – L. Worm

## Slide 2: Gliederung
Einführung (Kurze Vorstellung der Gesamtaufgabe)
Ergebnisvorstellung (Vorstellung der App entsprechend der Unterteilung)
    Einstellungsverwaltung mittels einer Klasse „Settings“
    Kamerakalibrierung
    Navigations-App
    Augmented Reality
Zusammenfassung und Ausblick (Vorstellung des Konzepts der neuen extr. Kalib.)
Literatur (Zitieren Sie hier sämtliche verwendete Literatur)

## Slide 3: Gliederung
Programmablauf alt gegen neu
Ergebnisvorstellung
Zusammenfassung und Ausblick
Literatur

## Slide 4: 1. Einführung
Roboter-Navigation und AR
Aufgabenteilung
    Navigations-App
    Einstellungsverwaltung mittels einer Klasse „Settings“
    Kamerakalibrierung
    Augmented Reality

## Slide 5: Gliederung
Einführung
Ergebnisvorstellung
Ausblick und Zusammenfassung
Literatur

## Slide 6: Gliederung
Einführung (Kurze Vorstellung der Gesamtaufgabe)
Teilaufgaben (Kurzvorstellung der jeweiligen Aufgaben, Entwicklungsprozess, Probleme)
Ergebnisvorstellung (Vorstellung der App entsprechend der Unterteilung)
Zusammenfassung und Ausblick (Vorstellung des Konzepts der neuen extr. Kalib.)
Literatur (Zitieren Sie hier sämtliche verwendete Literatur)

## Slide 7: Gliederung
Einführung
Teilaufgaben
    Navigations-App
    Einstellungsverwaltung mittels einer Klasse „Settings“
    Kamerakalibrierung
    Augmented Reality
Ergebnisvorstellung
Ausblick und Zusammenfassung
Literatur

## Slide 8: 1. Teilaufgaben – Navigations-App
Lennards Sachen

## Slide 9: Gliederung
Einführung
Teilaufgaben
    Navigations-App
    Einstellungsverwaltung mittels einer Klasse „Settings“
    Kamerakalibrierung
    Augmented Reality
Ergebnisvorstellung
Zusammenfassung und Ausblick
Literatur

## Slide 10: 1. Teilaufgaben – Einstellungsverwaltung mittels einer Klasse „Settings“
Bennis Sachen

## Slide 11: Gliederung
Einführung
Teilaufgaben
    Navigations-App
    Einstellungsverwaltung mittels einer Klasse „Settings“
    Kamerakalibrierung
    Augmented Reality
Ergebnisvorstellung
Zusammenfassung und Ausblick
Literatur

## Slide 12: 1. Teilaufgaben – Kamerakalibrierung
Was war noch mal die Kamerakalibrierung?
    Beschreibung des Zusammenhangs
      Weltkoordinaten ↔ Bildkoordinaten
intrinsisch
extrinsisch

## Slide 13: 1. Teilaufgaben – Kamerakalibrierung
Was war noch mal die Kamerakalibrierung?
    Beschreibung des Zusammenhangs
      Weltkoordinaten ↔ Bildkoordinaten
    Gewinnung der Transformationsparameter:
cv::calibrateCamera
n 3D points
n 2D points (px)
Camera matrix
Distortion-coefficients
(n rotation/translation vectors)
cv::solvePnP
m 3D points
m 2D points (px)
Rotation vector
Distortion-Coef.
translation vector
Camera matrix (intrinsics)
(extrinsics)

## Slide 14: 1. Teilaufgaben – Kamerakalibrierung
Entwicklung und Probleme
    Ursprüngliche Idee: cv::calibrateCamera() auch für extrinsische Parameter nutzen, für Robbi 2.0 dann z-Koordinate des T-Vektors anpassen
      Prozedur geschrieben, die 2x3-Muster erwartet → Keine zuverlässige Erkennung
      Gespräch mit Prof. Maaß brachte anderes Konzept hervor ( mehr in Kap. 4 Zusammenfassung und Ausblick)
    Überarbeitung der intrinsischen Kalibrierung mit Live-Ansicht während der Laufzeit
    Interpretation der Kalibierergebnisse schwierig
      → Viele Messungen durchgeführt, da Doku nicht eindeutig

## Slide 15: Gliederung
Einführung
Teilaufgaben
    Navigations-App
    Einstellungsverwaltung mittels einer Klasse „Settings“
    Kamerakalibrierung
    Augmented Reality
Ergebnisvorstellung
Zusammenfassung und Ausblick
Literatur

## Slide 16: 1. Teilaufgaben – Augmented Reality
Projektion von Bildern, Videos und anderen Informationen auf die individuellen Aruco-Marker während einer Live-Aufnahme
    Entwicklung eines geeigneter Bildverarbeitungsalgorithmen
    Entwurf einer Bedieneroberfläche
    Abrufen von Informationen aus netzinternen Datenbanken (MySQL)
    Anwendung soll auf einem „Microsoft Surface“ in Betrieb genommen werden

## Slide 17: Gliederung
Programmablauf alt gegen neu
Ergebnisvorstellung
Zusammenfassung und Ausblick
Literatur

## Slide 18: Programmablauf „Alt“
Kalibrieung
(Matlab)
Navigation
(Qt)
Ini-Datei

## Slide 19: Programmablauf „Neu“
Kalibrieung
Navigation
Settings
Settings?
ArUcomarker
Vorhanden
Nicht vorhanden
AR
Qt

## Slide 20: Gliederung
Programmablauf alt gegen neu
Ergebnisvorstellung
Zusammenfassung und Ausblick
Literatur

## Slide 21: Tool - Start

## Slide 22: Settings
Praktisch:
Feldgröße und Anzahl der Kameras kann angepasst werden
Praktisch:
Einstellungen können jederzeit und übersichtlich angepasst werden

## Slide 23: Settings – Scroll 1

## Slide 24: Settings – Scroll 2

## Slide 25: Settings – Resize Camera Field Start

## Slide 26: Settings – Swap Camera
Praktisch:
Kameraposition und Kamerahandler können visuell sortiert werden

## Slide 27: Settings – Save Settings

## Slide 28: Calibration

## Slide 29: Calibration – Camera Started

## Slide 30: Calibration – Take Snapshot
Praktisch:
Die Qualität der Kalibrierung kann während der Laufzeit beurteilt werden

## Slide 31: Calibration – Take Snapshot Mehrere

## Slide 32: Calibration – Take Snapshot Mehrere

## Slide 33: Calibration – Take Snapshot Mehrere

## Slide 34: Calibration – Take Snapshot Mehrere

## Slide 35: Calibration – Extrinsics
Praktisch:
Die Kalibrier-Ergebnisse können bei Zufriedenheit direkt gespeichert werden

## Slide 36: Navigation

## Slide 37: Navigation – Settings 1

## Slide 38: Navigation – Settings 2

## Slide 39: Navigation – Start Detection

## Slide 40: Navigation – Start Detection Final
Praktisch:
Einstellungen können während der Laufzeit geändert werden

## Slide 41: Navigation – Start Detection Live View
Praktisch:
Roboter finden ihre Ziele trotz aktivierter Live-Ansicht

## Slide 42: Navigation – Start Detection Live View Threshold

## Slide 43: Aruco Dictionary – 11 Marker

## Slide 44: Aruco Dictionary – 13 Marker

## Slide 45: Aruco Dictionary – Marker 9

## Slide 46: Aruco Dictionary – Marker 9 – Geändert
Praktisch:
Roboter können während der Laufzeit hinzugefügt und geändert werden

## Slide 47: 3. Ergebnisvorstellung – Augmented Reality
Projektion von Bildern und Videos ist zuverlässig
Skalierung der Projektionen ist möglich
Stabile Projektion von mehreren Medien
Einfache Bedieneroberfläche, fast „FullScreen“

## Slide 48: 3. Ergebnisvorstellung – Augmented Reality

## Slide 49: 3. Ergebnisvorstellung – Augmented Reality

## Slide 50: Gliederung
Programmablauf alt gegen neu
Ergebnisvorstellung
Ausblick und Zusammenfassung
Literatur

## Slide 51: Neues Konzept der Positionsermittlung Alte Methode
u (px)
v (px)
y (mm)
x (mm)
u (px)
v (px)
y (mm)
x (mm)
u (px)
v (px)
y (mm)
x (mm)
u (px)
v (px)
y (mm)
x (mm)
u (px)
v (px)
y (mm)
x (mm)
u (px)
v (px)
y (mm)
x (mm)
Jede Kamera besitzt zwei Koordinatensysteme:
2D Bildkoordinaten (schwarz)
3D Kamerakoordinaten
(rot)
Zur Bestimmung jedes Weltkoordinatensystems müssen pro Kamera vier Punkte erfasst werden, deren Weltposition exakt bekannt ist.
Die Position eines Robotinos wird für die „Welt“ der jeweiligen Kamera bestimmt. Ein Abgleich kann nicht stattfinden.

## Slide 52: Neues Konzept der Positionsermittlung Neues Konzept
u (px)
y (mm)
x (mm)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
Jede Kamera besitzt nur noch das System der
Bildkoordinaten (schwarz) …
… außer eine ausgewählte Kamera. Hier wird der Ursprung des globalen Weltkoordinatensystems gelegt.
Translation kann eindeutig bestimmt werden
Rotation kann eindeutig bestimmt werden
Die relativen Positionen der Kameras zueinander können nun bestimmt werden.
Aber was bedeutet das für Kalibrierung und Positionsermittlung?

## Slide 53: Neues Konzept der Positionsermittlung Neues Konzept
u (px)
y (mm)
x (mm)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
u (px)
v (px)
1. Die exakte Position der Marker muss nicht bekannt sein
2. Die Positionsbestimmung erfolgt über das Zurückrechnen von einem in das nächste Kamerakoordinatensystem…
3. In der Laufzeit können Schlüsse darüber gezogen werden, wie gut die aktuelle Positionsermittlung ist, indem verschiedene Pfade ins Ursprungssystem genommen werden. (Varianz / Güte)
4. Zur Bestimmung der relativen Kamerapositionen werden ArUcomarker verwendet, deren Position in Weltkoordinaten nicht bekannt sein muss…
… also warum nicht die fahrenden Robotinos verwenden, um die relativen Kamerapositionen zu bestimmen? …
… oder um während der Fahrt im vollen Produktionsbetrieb die Kameras stätig nach zu kalibrieren?
… bis der Ursprung erreicht wird. Von hier kann anschließend in das Weltkoordinatensystem umgerechnet werden, da hier die Umrechnung von Kamera zu Welt bekannt ist.

## Slide 54: Neues Konzept der Positionsermittlung Neues Konzept – Proof of concept

## Slide 55: Neues Konzept der Positionsermittlung Neues Konzept – Proof of concept

## Slide 56: Neues Konzept der Positionsermittlung Neues Konzept – Proof of concept
Soll:
X = 600 mm
Y = 600 mm
Ist:
X = 593,404 mm Y = 614,671 mm
Abweichung:
X = 6,596 mm (1,1 %)
Y = 14,671 mm (2,4 %)

## Slide 57: Neues Konzept der Positionsermittlung Neues Konzept – Proof of concept
Soll:
X = 1400 mm
Y = 2800 mm
Ist:
X = 1470,3 mm Y = 2830,54 mm
Abweichung:
X = 70,3 mm (5,0 %)
Y = 30,54 mm (1,1 %)

## Slide 58: Ergebnis des Gewerk 5 - VPJ W17
Aufgaben | Status
Programm | 
Navigation und Kalibrierung in einem Programm zusammengefasst | 

## Slide 59: Ergebnis des Gewerk 5 - VPJ W17
Aufgabe | Status
Settings | 
Verwalten und Sichern von Einstellungen und Kalibrierergebnissen | 
Anpassen von Kameraposition und Kamerahandler | 
Kalibrierung | 
Extrinsische und Intrinsische Kalibrierung | 
Kalibrierung auf 2 Ebenen für Robi 2.0 | Kalibrierung auf bekannter Z-Ebene und Positions- bestimmung über Strahlensatz
Qualitätsbewertung der Kalibrierung während der Laufzeit | 

## Slide 60: Ergebnis des Gewerk 5 - VPJ W17
Aufgaben | Status
Navigation | 
Entkopplung von Live-View und UDP Daten | 
Unterstützung von mehr als 4 Robotern | 
ArUcomarkerverwaltung | 
Berechnung von Standardabweichung der Position zwischen Kameras | 
Augmented reality | 
Projektion von Medien auf Aruco-Markern | 
Zuweisung von Medien an individuellen Aruco-Markern | 
Projektion von Roboter und Stationsinformationen | 
SQL-Klasse ist bereits implementiert und lässt sich auf dieses Problem übertragen

## Slide 61
  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!